## Slide 1: Qualità delle acque di balneazione
Maura Manganelli – Istituto Superiore di Sanità, Roma maura.manganelli@iss.it
Scuola Grande di San Marco – Venezia 14 novembre 2015

## Slide 2
Normativa acque di balneazione
Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute (D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, recepimento Direttiva 2006/7/CE) – controlli effettuati dalle ARPA
Allegato A: valori limite di Enterococchi intestinali e Escherichia coli, indicatori di contaminazione fecale (acque marine ed acque interne) – rappresentativi di organismi patogeni – dati consolidati – soglie condivise a livello europeo
Allegato B: Procedure per la gestione del rischio associato alle proliferazioni di cianobatteri nelle acque di balneazione (acque interne) – soglie non condivise (OMS)
Allegato C: linee guida per la gestione del rischio associato alle fioriture di Ostreopsis ovata nelle coste italiane (acque marine) - soglie non condivise (OMS)
Allegato D: procedure di campionamento
Allegato E: criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione

## Slide 3
http://www.iss.it/publ/index.php?lang=1&id=2839&tipo=5
http://www.iss.it/publ/index.php?lang=1&id=2843&tipo=5

## Slide 4
Cianobatteri (Alghe blu-Verdi)
Procarioti fotosintetici ubiquitari, molto diffusi nelle acque dolci, dove spesso sono dominanti, specialmente in condizioni di eutrofia, possono dar luogo a fioriture e formare schiume superficiali.
Fondamentali per il funzionamento di
molti ecosistemi

## Slide 5
Fioriture cianobatteriche

## Slide 7: Tossine e cianobatteri produttori
Cianotossine | Cianobatteri | Classificazione
Microcistine | Microcystis spp e Planktothrix spp, Anabaena, Nostoc, Synechocystis, Cyanobium bacillare, Arthrospira fusiformis, Limnothrix redekei, Phormidium formosum, Hapalosiphon hibernicus | Epatotossine, neurotossine
Nodularine | Nodularia spumigena (in acque salmastre) | Epatotossine
Cilindrospermopsine | Cylindrospermopsis raciborskii, Umezakia natans, Aphanizomenon ovalisporum, Aphanizomenon flos-aquae, Rhaphidiopsis curvata, Anabaena lapponica, Anabaena bergii | Citotossine
Anatossina-a | Anabaena spp., Aphanizomenon, Cylindrospermum, Microcystis, Planktothrix spp., Raphidiopsis mediterranea | Neurotossine
Homoanatossina-a | Oscillatoria formosa, Raphidiopsis mediterranea | Neurotossine
Anatossina a-(s) | Anabaena flos-aquae, A. lemmermannii | Neurotossine
Saxitossina (PSP) | Aphanizomenon, Anabaena, Lyngbya e Cylindrospermopsis spp. | Neurotossine
LPS endotossine | Tutti i cianobatteri | Tossine irritanti e gastrintestinali
Aplysiatossina, Lyngbyatossina Debromoaplysiatossina | Lyngbya majuscula (acque marine), Oscillatoria nigro-vridis | Tossine irritanti e gastrintestinali
Microviridina J | Microcystis | Sconosciuta
β-N-methylamino-L-alanine | Microcystis, Anabaena, Nostoc, Planktothrix spp La maggior parte dei cianobatteri, sia liberi che simbionti, testati | Neurotossine

## Slide 8
Cianobatteri potenzialmente tossici in Italia

## Slide 9: Vie di esposizione durante le attività di balneazione e ricreative
Via orale ingestione accidentale di acqua contenente cellule tossiche (nuoto, cadute in acqua..)
          ingestione di cibo contaminato
disturbi gastroenterici, vomito e/o diarrea, che potrebbero progredire in una sintomatologia simil-influenzale, caratterizzata da febbre, forte mal di testa, dolori articolari e mialgia – solo in presenza di fioriture molto abbondanti e quindi visibili ad occhio nudo
Via cutanea/oculare contatto con la pelle o mucose con acqua contaminata
effetti topici (locali) reversibili come irritazione della pelle e delle mucose.
Via inalatoria aerosol contenente frammenti di cellule o tossine

## Slide 10
Ostreopsis cf. ovata
Dalla fine degli anni '90 fioriture in tutta Italia.
D. Di Cioccio, Stazione Zoologica NA
Dinoflagellato bentonico, cresce su macroalghe o substrati duri
Habitat tropicali – nel Mediterraneo dagli anni 1970; fioriture dagli anni 1990
Fioriture estive, le densità più elevate si trovano a luglio nel Mar Tirreno, a settembre nel Mar Adriatico

## Slide 11
Corallo Palythoa toxica e molti altri organismi tropicali
Tossine
Ostreopsis cf. ovata, molte varianti, a-f, dipendono dal ceppo
Palitossina
Ovatossina

## Slide 12
Numerosi casi di intossicazione associati all’inalazione di materiale proveniente dalle fioriture. 2005 Genoa >200 persone al pronto soccorso per sintomi influenzali e respiratori
Problemi sanitari
Nell’area mediterranea (Italia, Francia, coste della Tunisia e del Libano)
Nelle zone tropicali
Casi letali dopo ingestione di pesci contaminati da palitossine

## Slide 13: Vie di esposizione durante le attività di balneazione e ricreative
Via inalatoria aerosol contenente frammenti di cellule o tossine
Irritazione delle prime vie aeree, tosse, rinorrea, difficoltà respiratorie, dolori muscolari ed articolari, irritazione a carico delle mucose oculari e della cute e febbre. I sintomi si sono risolti per lo più spontaneamente in 24-72 ore e in meno di 12 ore a seguito di somministrazione di farmaci anti-infiammatori non steroidei.
Via cutanea/oculare contatto con la pelle o mucose con acqua contaminata – irritazioni locali
Via orale ingestione accidentale di acqua contenente cellule tossiche
ingestione di prodotti ittici contaminati – in paesi tropicali effetti letali, nel Mediterraneo non si conoscono casi simili

## Slide 14
Baldini et al. 2014. Rapporti ISTISAN 14/19
Intossicazioni in concomitanza di fioriture di O. cf. ovata dal 2007

## Slide 15: Linee guida italiane: premesse e obiettivi
Gli scenari espositivi descritti possono rappresentare un rischio acuto e subacuto/cronico per la salute
Primo passo: selezione delle acque da monitorare
Priorità: proteggere da esposizioni acute alle tossine
Linee guida necessarie anche per la protezione da effetti irritativi/allergenici
Promuovere un sistema di informazione al pubblico, anche per integrare il monitoraggio per la protezione della salute umana
Promuovere un sistema di sorveglianza sanitaria nelle zone critiche

## Slide 16: Valutazione del rischio
Definizione degli scenari di esposizione
ORALE
CONTATTO
INALAZIONE
Dati sulla tossicità di
PLTX e Ost-D (analoghi di OVTX)
Analisi dei dati disponibili sulle densità delle fioriture e sui concomitanti casi di intossicazione umana
Definizione delle soglie
ROUTINE
ALLERTA
EMERGENZA
MONITORAGGIO AMBIENTALE
PROTEZIONE DELLA SALUTE
SISTEMA DI SORVEGLIANZA SINDROMICA

## Slide 18
Informatione e formazione degli operatori coinvolti (bagnini, scuole sub, farmacisti, medici di famiglia, ecc.) e informazione al pubblico
Nelle aree a rischio elevato: informazione alle strutture sanitarie per la sorveglianza sanitaria
Riconoscimento di sintomi potenzialmente correlati all’esposizione a tossine prodotte da O. cf. ovata (casi sospetti)
Segnalazione di caso sospetto a Numero Verde/ASL
Indirizzo del caso sospetto a
strutture sanitarie (Guardia Medica, ASL, Pronto Soccorso)
Allerta alle strutture sanitarie
per la sorveglianza sanitaria
Riconoscimento di caso da parte
della struttura sanitaria
(sorveglianza sanitaria)
Analisi dati
a livello regionale
Notifica al Ministero
della Salute
Emergenza
Allerta

## Slide 19: Informazione al pubblico
Limiti del monitoraggio:
Elevata variabilità spaziale e temporale, improvvisi cambi di densità ed estensione dell’area interessata da fioriture
Rappresentatività dei siti di campionamento
tempi lunghi per i risultati analitici
L’informazione al pubblico per proteggere la salute da esposizioni pericolose associate ad alghe o cianobatteri è uno strumento essenziale

## Slide 20
Ostreopsis cf. ovata è un’alga microscopica unicellulare presente in Italia in molte acque costiere con fondali a prevalente natura rocciosa.
Quando cresce
condizioni meteo-marine stabili (alta pressione atmosferica);
moto ondoso ridotto (presenza di scogliere naturali o artificiali);
temperatura dell’acqua relativamente elevata.
Come la riconosco
pellicola brunastra dall’aspetto membranoso e gelatinoso sugli scogli e su tutto ciò che si trova sul fondo;
presenza di aggregati brunastri (fiocchi e/o filamenti) di consistenza gelatinosa in sospensione; in superficie tali aggregati possono talvolta presentarsi sotto forma di schiume di color bruno-rossiccio;
talvolta opalescenza dell’acqua.
Cosa può provocare
Disturbi respiratori e irritazioni oculari e cutanee sia per esposizione ad aerosol (in condizioni di forte vento dal mare o di moto ondoso forte) contenente l’alga o suoi frammenti, che per contatto diretto durante il bagno.
Devo andare all’ospedale?
Nei casi verificatesi, gli effetti riportati non sono stati mai gravi e sono scomparsi per lo più entro poche ore.
Per informazioni
rivolgersi a .....................................................................................negli orari …. e consultare anche le pagine……
Poiché la collaborazione di tutti è preziosa per il più completo e tempestivo intervento, si
chiede a chi, frequentando aree di balneazione, manifesti i sintomi sopra descritti di
segnalarli al .............................. Tel. (o SMS) n. ..................... e-mail ................................
Il Sindaco
............................................

## Slide 21
Conclusioni
Situazione sotto controllo sia per le alghe che per le cianotossine, ma…
Necessario sviluppare un dialogo con i cittadini
Data gap:
dati tossicologici su nuove tossine (ovatossine prodotte da Ostreopsis cf. ovata) e su cianotossine diverse da microcistine
fattori ambientali correlati alle fioriture e alla tossicità
dati sul ruolo ecologico delle tossine